## Slide 1: Rut950
(Bircom – Ergin BOYACI Müşteri Deneyimi ve Ürün Geliştirme)
2018

## Slide 3
1 GSM ana anten
2 Gsm Harici anten
3 Wi Fi Anten
4 Reset butonu

## Slide 4
Sim kartlar gösterildiği gibi takılır

## Slide 5
Restleme,
Cihaz açıldığında 1 dk bekle,
Reset düğmesine basılı tıt 5 sn ( bu arada gsm şebeke ledleri 5 adetin tamamı yanacak )
Reset düğmesini bırak,
Cihazın açılmasını 3 dk bekele

## Slide 6
Teltonika restleme işleminden sonra cihaz açılır
Ve wi fi SSID si Teltonika_Router olarak görünür,
Cihaz fabrika ayarlarında Wİ Fİ için şifre yoktur,
Bundan dolayı cihaza kablosuz ağ üzerinden
bağlanabilirsiniz

## Slide 7
Cihazın arayüzüne gösterildiği şekilde girilir
Giriş sayfası

## Slide 8
Systemin giriş şifresi «admin01» değiştirlir

## Slide 9
Wireless ayarlarına girilir

## Slide 10
Wireles ayarları ve şifresi tanımlanır

## Slide 11
Wireless SSID ismi gerekirse değiştirlir

## Slide 12
Yazılım versiyonu öğrenme

## Slide 13
Yeni yazılım internet üzerinden indirilir
https://wiki.teltonika.lt/view/RUT9xx_Firmware

## Slide 14
FW güncellemesi lokal veya internet üzerinden yapılabilir

## Slide 15
Upgrade işlemi unaylanıp tamamlanır

## Slide 16
Gsm APN ayarı
VINN sim kartı kullanılacaksa
ve sim kartın statik IP si olacakasa
genelde Apn olarak «MGBS» girilir
veya statik IP olmayacaksa «MGB»
ya da «internet» girilir,
Müşteri özelinde GSM operatörünün verdiği özel bir APN de olabilir,
Yada statik IP kullanılmaycak ise
bu alanı boş da bırakabilirsiniz